Schema kaip viskas bus įrengta:

Pavyzdys nuotraukoje 

(kolonų spalva bus vienoda):

1 mechaninis filtras

|  | Mechaniniai filtrai Sietelinis mechaninis filtras. Ypatumai - naudojami daugkartinio naudojimo įvairaus filtravimo gylio (10-50mkm) filtravimo elementai (sieteliai, tinkleliai). Filtravimo elementai yra praplaunami vandens srautu; vandens tiekimas praplovimo metu nenutraukiamas. Vandens filtravimo metu filtravimo elementai sulaiko nešvarumus (sukaupiami ant filtravimo elemento paviršiaus). Pašalinami nešvarumai - smėlio, molio, rūdžių ir panašios dalelės. Būtina periodiškai filtravimo elementus pakeisti ne rečiau kaip kas 3 mėnesius arba sumažėjus slėgiui sistemoje). Šio tipo filtrai vandenyje esančių bakterijų, virusų ir kenksmingų ištirpusių druskų bei junginių nepašalina. |
| --- | --- |
|  | Techniniai duomenys Parinkto filtro markė : Filtro paskirtis : Mechaninis filtravimas, nuskaidrinimas Filtro tipas : Prasiplaunantys Parinkto filtro našumas : nominalus (1 vnt.), m3/val. : | 0,80 maksimalus (1 vnt.), m3/val. : 2,12 Filtrų skaičius, vnt. 1 nominalus (bendras), m3/val. : 0,8 maksimalus (bendras), m3/val. : 2,12 Medžiagos (filtravimo) tipas : Keičiamas Medžiagos (filtravimo) kiekis, l : 0 Gabaritai : | diametras, m : 10,00 aukštis, m : 35,00 Pajungimas, " : 3/4", 1", 1 1/2" ... - parenkamas Filtravimo gylis, mkm : 10 mkm - parenkamas |

MECHANINIO FILTRO GALERIJA

GAMINTOJAS: JAV, AQUAFILER, INC 5 metai GARANTIJA

Nekeičiamas elementas - nerūdijančio plieno filtras. 
Pasukus rankenėlę praplaunamas kas 1-3 mėnesius.

Kaina 200 Lt su montavimo darbais vietoje 472 Lt

Oro Kompresorius:

Skirtas oro įputimui į oksidacinę talpą. Suveikia 1-ą kartą per dieną. Kompresoriaus veikiams 10 minučių. Kompresorius veikia ypač tyliai.

Vieno cilindro oro kompresorius su talpykla Tipas: Stūmoklis Galia: 1/6HP Įtampa: 220V-240V/50HZ; 110V-120V/60HZ Oro srautas: 20-23L/Min. Greitis / min, 50HZ/1450 60HZ/1700 Dukart pereiti: Jungiklis 1: automatinis paleidimas esant 3 barų slėgiui Auto sustoti 4 bar Jungiklis 2: Maksimalus slėgis 6 bar. aukšto slėgio išjungimo mygtukas. Jungtys: 1/8 "BSP Elektros kabelis: 1.9m Vieno svoris: 5.2 kg Dėžutė Matmenys (cm): 62,5 * 34,5 * 35 23.6 KG

Oro Kompresorius galerija:

Kaina oro kompresoriau su pajungimu 360Lt su nuolaida 200Lt

|  | Geležies šalinimo filtrai Nugeležinimo filtrai. Ypatumai - filtravimo ir geležies (t.p mangano ir sulfidų) šalinimo funkciją atlieka speciali gamtinės kilmės ceolito (arba specialaus sintetinio mineralo) įkrova. Geležies (t.p. mangano ir sulfidų) junginiai įkrovos dėka yra oksiduojami iki netirpių junginių (geležies ir mangano atvejais) arba oksiduojami iki sulfatų (sulfidų atveju) - nepavojingų žmogaus sveikatai junginių. Susidarantys netirpūs junginiai yra sulaikomi pačiame filtre (panašiai kaip smėlinių mechaninių filtrų atveju). Filtruose naudojama ceolitinė įkrova yra maistinės švarumo klasės, ilgaamžė, padidinto atsparumo sudilimui ir suyrimui, chemiškai atspari. Ceolitinėje įkrovoje sukaupti nešvarumai iš filtro yra pašalinami nukreipiant vandens srautą priešinga nei filtravimo kryptimi (procedūra vadinama "supurenimu"). Oksiduojant minėtus junginius ceolitinė įkrova ilgainiui "išsieikvoja" ir tolesnis vandens nugeležinimas tampa neefektyvus. Filtro ceolitinės (nugeležinimo) įkrovos savybių atstatymui yra vykdomos filtro "regeneravimo" operacijos. Regeneracijos operacijos susideda iš kelių stadijų - supurenimo, tikrosios regeneracijos ir atplovimo nuo regeneracijos produktų. Pabaigus regeneracijos operacijas ceolitinės įkrovos nugeležinimo savybės yra atstatomos ir filtras gali būti toliau naudojamas. Regeneracijos operacijų metu susidarantys vandenys yra kanalizuojami. Regeneracijų operacijų periodiškumas, paruošiamo vandens kiekis priklauso nuo vandens užterštumo. Filtro regeneracijos operacijų, įjungimo/atjungimo vykdymas yra automatizuotas - valdymą atlieka mikroprocesorinis (kompiuterinis) vožtuvų valdymo blokas. Dėka automatizuoto valdymo filtro priežiūra ir aptarnavimas yra minimalūs. Nugeležinimo filtrai tuo pat metu atlieka ir mechaninio filtravimo funkciją. Dėka geros filtrų konstrukcijos ir įkrovai naudojamos medžiagos savybių sąlygos patologiniams mikroorganizmams vystytis susidaro labai retai. Šio tipo filtrai vandenyje esančių bakterijų, virusų ir kenksmingų ištirpusių druskų bei junginių nepašalina. Vykdomas papildomas geležies (t.p. mangano ir sulfidų) oksidavimas ore esančiu deguonimi. Oro pasiurbimui iš aplinkos yra naudojamas oro inžektorius (arba oro padavimui panaudojamas oro kompresorius). Tam, kad prailginti vandenyje ištirpusių geležies (t.p. mangano ir sulfidų) junginių kontakto laiką su oro deguonimi yra naudojama speciali kontaktinė talpa. Šioje talpoje vyksta ir oro atskyrimas nuo vandens (nuorinimo sistema). Naudojant tokio tipo nugeležinimo filtrus tikrosios regeneracijos operacijos (kurių metu naudojamos specialios cheminės medžiagos) yra nevykdomos. Filtro supurenimo metu yra pašalinamos sukauptos mechaninės priemaišos, oksiduoti į netirpius junginius geležies ir mangano junginiai. |
| --- | --- |
|  | Techniniai duomenys Parinkto filtro markė : CB-70 Filtro paskirtis : Geležies/mangano/Sulfidų junginių šalinimas Filtro tipas : Regeneruojami pasiurbiant orą Parinkto filtro našumas : nominalus (1 vnt.), m3/val. : 1,20 maksimalus (1 vnt.), m3/val. : 1,80 Filtrų skaičius, vnt. 1 Medžiagos (filtravimo) tipas : Birm (uoliena) įkrova (56,3 litrų) maišo 40 kg žvyro Medžiagos (filtravimo) kiekis, l : | 96,3 Gabaritai : diametras, m : 0,30 aukštis, m : 1,57 Oksidacinė talpa: diametras, m : 0,25 aukštis, m : 1,52 |

## Nugeležinimo Galerija

Clack Corp vožtuvas – iš dešinės pusės viršuje

Oksidacinės talpos aeratorius iš kairės pusės viršuje;

Vožtuvo savybės:

- Vožtuvas be skaitliuko kad neužsikištų nuo ateinančios besikaupenčios geležies.

Aeratoriaus savybės:

- Be sietelių viduje – svarbu, kadangi  šioje kolonoje

iškrenta geležis o sieteliai apsineša, filtras greitai     
    užsikiša. Dėl po būtinas dažnas aptarnavimas;

Naudojamas 4 mygtukų vožtuvas

Kaina nugeležinimo sistemos 2200 Lt

Be nuolaidos 3200 Lt

KOMPIUTERINĖS GALVOS GALERIJA NUGELEŽINIMO ĮRANGOJE:

Gamintojas: CLACK CORPORACION JAV

Yra įspaustas žymuo: Pagaminta JAV

Savybės: Kompiuterinė galva su 4 mygtukais.

- pilnai automatinis vožtuvas;

- prailginimas prasiplovimo trukmės;

- pasirankami prasiplovimo intervalai bei pozicijos;

- nėra gamyklinių nustatymų kurių nebūtų galima keisti. Galima viską keisti, svarbu.

|  | Vandens suminkštinimo filtrai Vandens suminkštinimo funkciją atlieka naudojama speciali katijonitinė įkrova. Kalcio bei magnio (taip pat nedidele dalimi geležies bei mangano junginių) sorbavimo metu vanduo proporciškai praturtinamas natrio katijonais (jonų mainų reakcijos). Sorbuojant minėtus junginius katijonitinė įkrova ilgainiui "prisisotina" ir tolesnis vandens suminkštinimas tampa neefektyvus. Katijonitinės įkrovos savybių atstatymui yra vykdomos filtro "regeneravimo" operacijos. Vandens suminkštinimo filtrų regeneracijoms yra naudojamas druskos tirpalas (NaCl), paruoštas iš tabletuotos druskos. Regeneracijos operacijos susideda iš kelių stadijų - supurenimo, tikrosios regeneracijos ir atplovimo nuo regeneracijos produktų. Pabaigus regeneracijos operacijas katijonitinės įkrovos vandens suminkštinimo savybės yra atstatomos ir filtras gali būti toliau naudojamas. Regeneracijos operacijų metu susidarantys vandenys yra kanalizuojami. Filtro "regeneracijos" operacijų, įjungimo/atjungimo vykdymas yra automatizuotas - valdymą atlieka mikroprocesorinis (kompiuterinis) vožtuvų valdymo blokas. Dėka automatizuoto valdymo, filtro priežiūra ir aptarnavimas yra minimalūs - pakanka tik periodiškai patikrinti druskos kiekį druskos tirpalo laikymo talpoje. Filtro "regeneracijos" operacijų periodiškumas bei filtru pagaminamo vandens kiekis priklauso nuo vandens kietumo. Šio tipo filtruose naudojama katijonitinė įkrova yra maistinės švarumo klasės, ilgaamžė, padidinto atsparumo sudilimui ir suyrimui, chemiškai atspari. Dėka geros filtrų konstrukcijos ir įkrovai naudojamos medžiagos savybių sąlygos patologiniams mikroorganizmams vystytis susidaro labai retai. Šio tipo filtrai vandenyje esančių bakterijų, virusų ir kenksmingų ištirpusių druskų bei junginių nepašalina. |
| --- | --- |
|  | Techniniai duomenys Parinkto filtro markė : CS-25 Filtro paskirtis : Vandens suminkštinimas Parinkto filtro našumas : nominalus (1 vnt.), m3/val. : 1,30 maksimalus (1 vnt.), m3/val. : 2,30 Filtrų skaičius, vnt. 1 Medžiagos (filtravimo) tipas : Katijonitas 25 litrai 20 kg žvyro francija Medžiagos (filtravimo) kiekis, l : 45 Gabaritai : diametras, m : 0,25 aukštis, m : 1, 40 Drukos talpa, m : 0,30 x 0,75 (aukštis) Pajungimas, " : 1 arba 3/4 colio Kai 2-u viename nugeležinimas minkštinimas Druskos sąnaudos 1 regeneracijai, kg NaCl/1 reg. : 3,5 Pagaminamo vandens kiekis, kub.m 5,00 Daugiau sumontuotų įrangų: http://www.vandens-filtras.lt/minkstinimas |

KOMPIUTERINĖS GALVOS GALERIJA  MINŠTINIMO ĮRANGOJE:

Gamintojas: CLACK CORPORACION JAV

Yra įspaustas žymuo: Pagaminta JAV

Galvų pavuzdžiai:

Plovimasis pagal kubus:

Savybės: Kompiuterinė galva su 5 mygtukais tobuliausia esanti rinkoje tarp visų gamintojų.

- pilnai automatinis vožtuvas;

prailginimas prasiplovimo trukmės;

- pasirankami prasiplovimo intervalai bei pozicijos;

- nėra gamyklinių nustatymų kurių nebūtų galima keisti. Galima viską keisti, svarbu.

- galima įvesti druskos pasiurbimo keikį, reguliuoti minkštumo lygį.

- galima reguliuoti druskos sąnaudas bei jas keisti.

- neturintis analogų kompiuterinis vožtuvas.

Pasirinktas povimasis ir pagal laiką ir pagal kubus filtras taupo druskos kiekį, nes plausis filtras pagal sunaudotą vandens kiekį. Šiame filtre galima reguliuoti druskos pasiurbimo keikį, į filtrą taip pat įvedamas koks užpildo keikis, kad optimaliai veiktų filtras, taip pat reguliuojamas prasiplovimo laikas galima jį ilginti bei trumpinti, reguliuojamas vandens kanalizacimo kiekis. 
Viskas aprašyta pridedamoje su filtru instrukcijoje Lietuvių kalba.

## kolonŲ Galerija - įrangose

Ant kokybiškų kokonų rašoma:

- Pagaminimo data;

- Išmatavimai;

- Gamintojas.

Gamintojas: CLACK CORPORACION JAV

Yra įspaustas žymuo: Pagaminta JAV

CLACK JAV gamintojo kolonos padas                Kiniška kolona, nuimtas nuo klientono, nes leido 
                                                                               vandenį per dugną, kolonai tik 1-i metai !

DRUSKOS TALPOS GALERIJA

Druskos talpa su specialiu padu kokybiškam druskos tirpimui, padas pagamintas taip kad druska nesukristų, kad nereiktų valyti suakmenėjusios druskos. Padas su grotelėmis – svarbu.

Gamintojas: CLACK CORPORACION JAV
Yra įspaustas žymuo: Pagaminta JAV

Galima reguliuoti druskos sąnaudas reguliuojant plūdę viduje. žr. rodyklę.
Pavyzdys: kai plūdė nustatyta žemiau - į talpą patenka mažiau vandens todėl druskų mažiau ištirpsta.
Kokybiškam filtro veikimui užtikrinti vandens turėtų būti apie 20 cm nuo pado apačios.

Minkštinimo įrangos kaina 1600 Lt be nuolaidos 2600Lt

Vandens kokybės gerinimo sistemos kaina

Kai montuojamas nugeležinimo filtras minkštinimu

| Eil.Nr. | Pavadinimas | Markė | Vnt. sk. | Kaina, Lt/vnt. | Suma su nuolaida, Lt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Geležies šalinimo filtras su indžktoriumi Plovimasis filtro automatinis reguliuojamas Su 4 mygtukais vožtuvas | CB-70 - JAV | 1 | 3200,00 | 2000,00 |
| 2 | Vandens suminkštinimo fitras Regeneracija atliekama pagal sunaudotą vandens kiekį minkštinimo įrenginyje | CS-25 - JAV | 1 | 2800,00 | 1800,00 |
| 3 | Kompresorius | OK118 | 1 | 360,00 | 200,00 |
| 4 | Mechaninis nerūdijančio plieno vandens filtras, ilgaamžis, praplaunamas vandens srautu | FHMB1 | 1 | 472,00 | 200,00 |
| 5 | Santechnikos, paleidimo derinimo darbų vertė | Profesionalaus montuotojo paslauga | 1 | 400,00 | 200,00 |
| 6 | Medžiagos. Derinama pagal faktą, priklausomai nuo sunaudotų medžiagų Apėjimo sistema. | Lituojamas vamzdynas, gamintojo garantija nuo 40 metų | 1 | 400,00 | 400,00 |
|  |  | Bendra suma, Lt |  | 4800,00 |

Tokiu būdu Jums į nepriekaištingos kokybės Vandens kokybės gerinimo sistemą ir sveiką vandenį reikės investuoti tik :	4800,00  Lt

Geriamojo vandns sistema, bus montuojama įsirengus virtuvę. Pasiūlymas atskiras.